Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений РКСБ-104

Прибор РКСБ-104 предназначен для индивидуального использования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. Он выполняет функции дозиметра и радиометра и обеспечивает возможность измерения:

мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения; плотности потока бета- излучения с поверхности; удельной активности радионуклида цезий-137 в веществах, а также звуковой сигнализации при превышении порогового значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, установленного потребителем.

Прибор допускает возможность подключения выносных блоков детектирования.

РКСБ-104 – малогабаритный радиометр (дозиметр) с ручным выбором режимов и пределов измерения. Благодаря функции "дежурный режим" прибор не требует постоянного контроля за радиационной обстановкой: при превышении установленного порога дозиметр подаст звуковой сигнал об опасности.

В приборе предусмотрена функция усреднения показаний из выборки измерений для получения более точных данных.

Спецификация

| Диапазоны измерения |
| --- |
| Мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения | 0,1 ÷ 99,99 мк3в/ч 10 ÷ 9999 мкР/ч |
| Плотности потока бета-излучения с поверхности | 6 ÷ 6000 частиц/мин(см2 |
| Удельной активности радионуклида цезий-137 | 2(103 ÷ 2(106 Бк/кг |
| Диапазон энергии излучения |
| Гамма-излучения | 0,06 ÷ 1,25 МэВ |
| Бета-излучения | 0,5 ÷ 3 МэВ |
| Пределы допускаемых значений основных погрешностей измерений: |
| - Мощности полевой эквивалентной дозы гаммы-излучения |
| - в диапазоне (10 ÷ 99,9) мк3в/ч | ± 25 % |
| - Плотности потока бета-излучения с поверхности |
| - в диапазоне (6 ÷ 6000) частиц/мин(см2 | ± 40 % |
| - Удельной активности радионуклида цезий-137 |
| - в диапазоне (2(103 ÷ 2(106) Бк/кг | ± 40 % |
| Энергетическая зависимость показаний при измерениях мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения | не хуже ... ± 25 % (по отношению к показаниям прибора от образцового источника цезий-137) |
| Время измерения, не превышает | 40 с |
| Питание от батареи типа "Корунд" напряжением | 9 В |
| Габариты, не более | 154 × 77 × 39 мм |
| Масса, не более | 0,35 кг |